## Slide 1
DIY SMART
DOORLOCK
กลอนล็อกประตูอัจฉริยะ DIY

## Slide 2
แนวคิด
เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตกระจายไปแทบจะทุกบ้านและทุกคน เราจึงได้สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการ Smart Doorlock ที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรมากและราคาจับต้องได้
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถ ปลดล็อก/ล็อก ประตูบ้าน โดยสั่งการผ่านเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชันบนมือถือ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

## Slide 3
จุดประสงค์
ลดต้นทุนในการจัดหาซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูป
นำความรู้จากการเรียนไปใช้ปฏิบัติจริง
เพื่อใช้เป็นโครงงานศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1
2
3
4
สร้างกลอนประตูอัจฉริยะ DIY เพื่อใช้งานเอง

## Slide 4
แอพ
สั่งการผ่านแอพลิเคชันเพื่อปลดล็อก/ล็อกกลอนประตู
เว็บไซต์
สั่งการผ่านเว็บไซต์ เพื่อปลดล็อก/ล็อกกลอนประตู
วิธีใช้งาน
สวิตช์
โบกมือผ่านเซนเซอร์อินฟราเรด เพื่อปลดล็อกและล็อกกลอนประตู
กดปุ่มซ้าย เพื่อปลดล็อกกลอนประตู หรือกดปุ่มขวา เพื่อล็อกกลอนประตู
อินฟราเรด

## Slide 5
วัสดุและอุปกรณ์
ส่วนเซนเซอร์
ส่วนขยายสัญญาณ
ส่วนประมวลผล
ส่วนการทำงาน
ส่วนอื่นๆ
  IR TRANSMITTER
  IR RECEIVER
  LM358
  LM386
  ESP8266 NODEMCU V3
  MG995 SERVO MOTOR
  RESISTOR
  CAPACITOR
  VARIABLE RESISTOR
  SPEAKER
  LED
  WIRE

## Slide 6
ชิ้นงาน
1

## Slide 7
รูปวงจร
2

## Slide 8
  ใช้ IR รับสัญญาณมือที่มาขวาง
  ขยายสัญญาณด้วย OP AMP LM358
  สัญญาณที่ถูกขยายถูกส่งออกไปที่บอร์ด ESP8266
วิเคราะห์วงจร
  บอร์ด ESP8266 ส่งสัญญาณเสียงออกทาง PIN ไปยังวงจรลำโพง
  วงจรลำโพงขยายสัญญาณเสียงด้วย OP AMP LM386
  สัญญาณเสียงถูกนำไปแสดงผลผ่าน PIEZO
  บอร์ด ESP8266 ได้รับสัญญาณจากการการกดปุ่มหรือจากวงจร IR
  บอร์ดสั่ง SERVO MOTOR ทำงานบิดปลดล็อก/ล็อกกลอนประตู
  เมื่อ SERVO ทำงานเสร็จ บอร์ดจะส่งสัญญาณเสียงไปที่วงจรลำโพง

## Slide 9
นายธนธัส พินธุ
นายนภันต์ เวชพร
65010409
65010508
สมาชิก